## Slide 1
Grundvorlesung Hydrologie
Das Wasser der Atmosphäre
Dr. Jan Bliefernicht

## Slide 2
Gliederung
Wasserdampf (Feuchte) und Wolken (siehe „Klimatologie)
Niederschlag
  Prozesse der Niederschlagsbildung (siehe „Klimatologie)
  Arten des Niederschlags und Niederschlagtypen
  Methoden der Niederschlagserfassung
  Interpolation des Niederschlags
Verdunstung und Interzeption
  Verdunstungsarten
  Methoden der Verdunstungsmessung
  Interzeption
  Methoden der Verdunstungsberechnung

## Slide 3
Wasserflüsse an der Landoberfläche
Landoberflächen erhalten das meiste Wasser über die Atmosphäre, aber auch Kapillaraufstieg aus dem Grundwasser kann ein Rolle spielen.

## Slide 4
Wasserflüsse an der Landoberfläche
Landoberflächen erhalten das meiste Wasser über die Atmosphäre, aber auch Kapillaraufstieg aus dem Grundwasser kann ein Rolle spielen.

## Slide 5
Definition und Arten von Niederschlag
Definition:
Niederschlag ist Wasser, das in flüssiger oder fester Form aus der Atmosphäre auf die Erdoberfläche fällt oder dort abgesetzt wird.
Die Messeinheit für die Niederschlagshöhe ist mm, die Einheit für die Niederschlagsintensität ist mm/Zeit.
Nach der Definition können Niederschläge unterschieden werden in:
flüssige Niederschläge gefallene Niederschläge
feste Niederschläge abgesetzte Niederschläge
Flüssige Niederschläge sind z. B. Regen, Niesel und Tau
Feste Niederschläge sind Schnee, Hagel, Graupel und Reif

## Slide 6
Niederschlagstypen / Mechanismen
Konvektion
Steigungsregen
Advektion - Kaltfront
Advektion - Warmfront

## Slide 7
Methoden der Niederschlagsmessung
Punktuelle Niederschlagsmessgeräte (Punkt, direkt)
B. Niederschlagsradar
(Fläche, indirekt)
C. Niederschlagsmessung mit
Mobilfunktürmen (Linie, indirekt)
D. Niederschlagmessung mit Satelliten
(Fläche, indirekt)
https://svs.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/details.cgi?aid=11369
https://www.wetterdienst.de/Deutschlandwetter/Thema_des_Tages/1356/die-messung-des-niederschlags
https://www.dresdenairport.de/media/thumbnails/83c/1b53aab97ca9ff7eed5b67d72c8af83c/885da61f/08_wetterradarturm.jpg

## Slide 8
Niederschlagstotalisatoren
Ombrometer nach Hellmann
einfachste Methode
manuelles Referenzverfahren
200 cm² Auffangöffnung (Standard für viele verschiedene Geräte)
Messbehälter
täglich / monatliche Werte / ereignisbasiert
Auflösung: 0,1 mm

## Slide 9: Niederschlagswaage
Wägesystem mit Datenlogger
höchster Standard (DWD/WMO)
hat Niederschlagsschreiber abgelöst als Standardverfahren
Teuer: Faktor 10 gegenüber Wippe
Detektionslimit: 0,02 mm
zeitliche Auflösung: 5-Minuten
https://www.ott.com/de-de/produkte/meteorologie-29/ott-pluvio2-s-regenmesser-niederschlagsmesser-850/

## Slide 10
Distrometer
mechanische (Druck, Impuls)
und akustische Verfahren (Lautstärke)
optisches Verfahren (Laser)
Messung der Anzahl der Niederschlagstropfen und der Größe (Tröpfchenspektrum)
Tröpfchen werden gezählt
Niederschlagsform (Regen, Hagel, Graupel, Schnee) und Niederschlagsmenge
https://www.ott.com/de-de/produkte/meteorologie-29/ott-parsivel2-niederschlagsbestimmung-97/

## Slide 11
Fehlerquellen der Niederschlagsmessung
Auflistung möglicher Fehler bei der Niederschlagsmessung
Niederschlagsmessungen sind fehlerbehaftet!
Regen: 10 bis 20%
Schnee: > 25%
https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/informationsportal-klimawandel/klimaforschung/klimamessung/messfehler
  Einflussfaktoren
  Wetter
  Messgeräte
  Standort
  Mensch
gleiches gilt auch für viele weitere meteorologische und hydrologische Variablen

## Slide 12
Niederschlagstationen Deutscher Wetterdienst
Müller-Thomy (2016)

## Slide 13
Räumliche Verteilung des Jahersniederschlags
Niederschlag [mm/a]
Fohrer et al. (2016)

## Slide 14
Niederschlagsradar
Methode der Fernerkundung zur flächenhaften Erfassung des Niederschlags
Sender mit Mikrowellen
Empfänger misst Rückstrahlung der Niederschlagsteilchen = Radarreflektivität
https://www.dresden-airport.de/media/thumbnails/83c/1b53aab97ca9ff7eed5b67d72c8af83c/885da61f/08_wetterradarturm.jpg

## Slide 15
Schwierigkeiten:
  Reflexion
  Dämpfung
  Niederschlagsart
Sequenz von Messung mit unterschiedlicher Antennenposition
Volumenscan alle 5 bis 15 Minuten
Funktionsweise und Limitierung der Radarmessung
Verstärkung der Rückstrahlung durch Reflexion an Bodenerhebungen
Scan-Strategie des Deutschen
Wetterdienstes
Weigl (2015)

## Slide 16
Radarverbund des Deutschen Wetterdienstes
seit rund 30 Jahren
17 operationelle Wetterradare (blau)
+ Hohenpeißenberg (grau) zur Qualitätssicherung
Reichweite: ca. 150 km
zeitlich: 5 min
räumlich: ca. 1 km
https://www.dwd.de/DE/derdwd/messnetz/atmosphaerenbeobachtung/_functions/Teasergroup/radarverbund_teaser5.html

## Slide 17
Niederschlagsradar
https://www.niederschlagsradar.de/h3.aspx?regio=homepage&j=-2&srt=loop24stunde

## Slide 18
Niederschlagsmessung mit Mobilfunktürmen
Chwala & Kunstmann (2019, Fig. 1)

## Slide 19
Freiland- und Bestandsniederschlag
Niederschlag
Kronendurchlass
Stammabfluss
Freiland-
Niederschlag
www.hydroskript.de

## Slide 20
Erfassung des Bestandsniederschlags
Für Bestandsniederschläge keine standar-disierten Verfahren!
Kronendurchlass
Kronendurchlass + Stammabfluss
Kronendurchlass

## Slide 21
Darstellung einer Niederschlagszeitreihe
Niederschlagsintensität IN = N / TN
ereignisbasierte Niederschlagsanalyse erstmals möglich:
Dauer eines Niederschlagsereignisses TN [h], -höhe N [mm]
Anzahl und Dauer von Trockenperioden [h]

## Slide 22
Niederschlagshöhen für unterschiedliche Dauern